Prueba Tobera _

Decidí poner la tobera a la prueba con un motor de Kn/Sorbitol y los resultados fueron favorables. Desgraciadamente, el sistema hidráulico del banco de pruebas para evaluar el desempeño del motor se rompió en la prueba anterior, aun así, las imágenes y el video atestiguan su buen funcionamiento. Parámetros motor KNO3 - Sorbitol Material - 1.5" PVC Sch 40 Diámetro interno - 38 mm = 1.5" Longitud motor - 380 mm = 14.96" Segmentos Bates(5) - 75 mm = 2.95" Diámetro corazón - 12.7 mm = 0.5" Diámetro garganta - 11.07 mm = 0.43" Presion - 707 Psi = 4.88 MPa Empuge máximo - 148 lb = 659 N Empuge promedio - 129 lb = 575 N Duración motor - 1.5 sec. Impulso Total - 865 N Peso combustible - 0.668 Kg. = 1.47 lb Clase - J Kn - 260 En el motor de prueba se agregó un sexto segmento como carga de retardo o señal de humo. Nótese que este segmento no tiene corazón. El propelente se moldeo en cartulina y la cámara de combustión se aisló con gaucho o hule. Este es el video de la prueba. knsorb.mpg (359 Kb) knsorb.mov (1.51 Mb) Así quedo la tobera después de la prueba. Todo enterito sin aparente fallas o erosion.