CALCULO DEL AREA DEL PARACAíDAS

La fórmula para el calculo del área del paracaídas es la siguiente:

S=2 g m/p cd V2 (V2 quiere decir v al cuadrado)

Donde:
S: Superficie del paracaídas.- (Para paracaídas redondos, S= Pi r2)
g: 9.81 m/s2 (aceleración de la gravedad)
m: masa del cohete en gramos, con el motor consumido, es decir con la carcaza vacía.-
P: densidad del aire (1225 g/m3)
Cd: coeficiente de resistencia, tomando un valor estimado de 0,75 para una forma redonda de paracaídas.-
V: velocidad de descenso seleccionada.- Se sugiere usar unos 3 a 4 metros/seg (12 a 15 Km/h).-